## Slide 1
โครงงาน Industrial Muscle Fitness
ตู้บริการตนเองอัจฉริยะ
Self-Service Kiosk สำหรับฟิตเนส
เช็คอินสมาชิก ซื้อบัตรรายวัน ซื้อสินค้า ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง
ต่อยอดจากระบบหลังบ้านบน Firebase ที่ยิมใช้งานจริงอยู่แล้ว
งบประมาณเฟสแรก 33,810 บาท ใช้งานได้จริงครบทุกฟังก์ชัน

## Slide 2
ที่มาของโครงงาน
ปัญหาที่ยิมเจออยู่ตอนนี้
คิวหน้าเคาน์เตอร์
ช่วงเย็น 17.00-19.00 คนมาพร้อมกัน พนักงานคนเดียวต้องทั้งเช็คอิน เก็บเงิน และขายของ
เปิดขายได้เฉพาะตอนมีคน
นอกเวลาพนักงาน ลูกค้ารายวันที่เดินมาถึงหน้ายิมต้องกลับ
เงินสดกับข้อมูลไม่ตรงกัน
จากรายงานจริง วันที่ 6 และ 20 สิงหาคม ยอดที่กรอกมือคลาดเคลื่อน ต้องมาไล่แก้ย้อนหลัง
พนักงานเสียเวลากับงานซ้ำ ๆ
งานเช็คอินและขายรายวันเป็นงานที่ทำเหมือนกันทุกครั้ง เหมาะกับให้เครื่องทำแทน
2

## Slide 3
ตั้งหลักก่อนเริ่ม
ภาพต้นแบบ กับ ของที่ทำได้จริงในงบนี้
ภาพต้นแบบที่ดูไว้มีของหลายอย่างที่ราคาสูงมากหรือซื้อมาต่อเองไม่ได้ ตารางนี้แยกให้ชัดว่าอะไรทำได้ อะไรตัดทิ้ง
สิ่งที่เห็นในภาพต้นแบบ | ทำได้ไหม | แผนจริง
จอสัมผัสใหญ่ เมนู 3 ภาษา | ทำได้ | จอ 21.5 นิ้ว แนวตั้ง เมนูไทย/อังกฤษ
จอแสดงหน้าการ์ตูนด้านบน | ทำได้ ถูกด้วย | จอ IPS 7 นิ้ว ราคา 1,450 บาท อยู่ในเฟส 2
ช่องสแกน QR | ทำได้ | สแกนเนอร์ 2D ฝังหน้าตู้ 1,590 บาท ใช้ได้ทั้งบัตรสมาชิก สินค้า และสลิป
ช่องพิมพ์ใบเสร็จ | ทำได้ | เครื่องพิมพ์ความร้อน 80mm แบบฝัง 2,890 บาท
เครื่องรูดบัตร EDC | ทำไม่ได้ | ซื้อมาต่อเองไม่ได้ ต้องทำสัญญาร้านค้ากับธนาคาร ใช้ PromptPay แทน
ช่องรับแบงก์และทอนเหรียญ | ทำได้ | เครื่องรับธนบัตร + เครื่องทอนเหรียญ 2 ตัว รวม 22,790 บาท ลูกค้าจ่ายเงินสด 52.5% จึงจำเป็น
ตัวเครื่องสแตนเลสทั้งใบ | ปรับแทน | เหล็กพ่นสีฝุ่น ผิวเรียบเหมือนกัน ถูกกว่าประมาณ 8,000 บาท
3

## Slide 4
ขอบเขตงาน
ตู้ทำอะไรได้บ้าง
1
เช็คอินสมาชิก
สแกนลายนิ้วมือ หรือ สแกน QR บัตรสมาชิก หรือ กรอกเบอร์โทร + PIN ระบบเช็คอายุสมาชิกให้อัตโนมัติ ถ้าหมดอายุจะขึ้นเตือนพร้อมวันหมดอายุ และกันเช็คอินซ้ำในวันเดียวกัน
2
ซื้อบัตรรายวัน
เลือกผู้ใหญ่ 75 บาท หรือ นักเรียน 60 บาท เลือกจำนวนคน จ่ายด้วย PromptPay พิมพ์ใบเสร็จ ข้อมูลเข้ารายงานรายได้ทันที แยกหัวผู้ใหญ่กับนักเรียนให้เอง
3
ซื้อสินค้า
เลือกจากตะกร้าสินค้า หรือสแกนบาร์โค้ดบนขวด ตัดสต๊อกอัตโนมัติ และแจ้งเตือนของใกล้หมดเข้าหน้าผู้ดูแล
ทุกเมนูใช้ฟังก์ชันหลังบ้านที่ยิมใช้งานจริงอยู่แล้ว ไม่ต้องเขียนระบบใหม่
4

## Slide 5
จุดแข็งของโครงงานนี้
ระบบหลังบ้านเสร็จแล้ว 100%
ยิมใช้ระบบบน Firebase อยู่แล้ว มีฟังก์ชันทั้งหมด 118 ตัว ตู้ไม่ต้องสร้างระบบใหม่ แค่เรียกใช้ของเดิม
มีอยู่แล้ว ใช้ได้เลย
loginMember
ล็อกอินด้วยเบอร์โทร + PIN
manualCheckIn
บันทึกเช็คอิน พร้อมกันเช็คอินซ้ำในวันเดียวกัน
fingerprintWebhook
รับสัญญาณจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
getDailyPassPrices
ดึงราคาบัตรรายวันผู้ใหญ่ / นักเรียน
processDailyPayment
บันทึกการขายรายวันและสินค้า
getProductList
รายการสินค้าพร้อมสต๊อกคงเหลือ
getPaymentQRInfo
ดึง QR รับเงินของยิม
generateDailyReceiptPDF
ออกใบเสร็จ
ต้องทำเพิ่ม
หน้าเว็บสำหรับตู้
แนวตั้ง ปุ่มใหญ่ กลับหน้าแรกเองใน 60 วินาที ประมาณ 3-4 วัน
บัญชีผู้ดูแลของตู้
สร้างเพิ่ม 1 บัญชี เพราะฟังก์ชันส่วนใหญ่ต้องยืนยันสิทธิ์ ประมาณ 10 นาที
ล็อกเครื่องเป็นโหมดตู้
เปิด Chrome แบบเต็มจอ ปิดทางออกสู่ Windows ประมาณครึ่งวัน
ตัวเฝ้าระบบ
ถ้าเบราว์เซอร์ปิดเองให้เปิดใหม่อัตโนมัติ ประมาณ 1 ชั่วโมง
5

## Slide 6
ภาพรวมระบบ
ข้อมูลวิ่งจากตู้ไปไหนบ้าง
ในตัวตู้
▸ จอสัมผัส 21.5 นิ้ว
▸ เครื่องสแกน QR / บาร์โค้ด
▸ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
▸ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ 80mm
▸ ลำโพงแจ้งผล
▸ จอแสดงหน้า 7 นิ้ว
ทั้งหมดต่อ USB / HDMI
Mini PC Intel N100
Chrome โหมดเต็มจอ
เปิดหน้า kiosk ของยิม
USB
เน็ต
Firebase asia-southeast1
▸ Cloud Functions 118 ตัว
▸ Firestore ฐานข้อมูล
▸ Hosting หน้าเว็บ
▸ Storage ใบเสร็จ / รูป
เซิร์ฟเวอร์อยู่สิงคโปร์
ตอบกลับเร็วกว่าเดิม 4 เท่า
พนักงานยังใช้หน้าผู้ดูแลเดิมได้ตามปกติ
เห็นรายการที่ตู้ขายแบบเรียลไทม์
6

## Slide 7
ฮาร์ดแวร์
ของหลักที่เลือก และเหตุผล
อุปกรณ์ | สเปก | ราคา | ทำไมเลือกตัวนี้
Mini PC | Intel N100 / 16GB / 512GB | 5,900 | กินไฟ 12W เปิด 24 ชม. ได้ ต่อเครื่องพิมพ์ง่ายกว่า Raspberry Pi
จอสัมผัส | 21.5 นิ้ว capacitive แนวตั้ง | 7,500 | ของแพงสุดในตู้ ถ้างบตึงลดเป็น 15.6 นิ้วเหลือ 4,500
สแกน QR | 2D CMOS ฝังหน้าตู้ USB | 1,590 | ชิ้นเดียวอ่านได้ทั้งบัตรสมาชิก บาร์โค้ดสินค้า และสลิปโอนเงิน
เครื่องพิมพ์ | Thermal 80mm แบบฝัง | 2,890 | ต้องเลือกรุ่นฝัง ไม่ใช่แบบตั้งโต๊ะ หน้าตู้จะเรียบร้อยกว่ามาก
สแกนลายนิ้วมือ | ของยิมที่ใช้อยู่แล้ว | 0 | ระบบรองรับอยู่แล้ว ย้ายเครื่องเดิมมาติด ประหยัด 3,900
Power Supply | Meanwell 12V 10A | 780 | ตู้เปิด 24 ชม. ของถูกมักพังใน 6 เดือน
เต้ารับกันดูด RCD | ตัดไฟที่ 30mA | 650 | ห้ามข้าม ตู้เป็นเหล็กทั้งใบ อยู่ในที่คนเหงื่อออก
ที่เหลือเป็นเหล็ก งานสี งานตัดเลเซอร์ และของจิปาถะ ดูรายการเต็มพร้อมร้านที่ซื้อได้ในไฟล์ Excel
7

## Slide 8
งานโครงสร้าง
แบบตู้ กว้าง 450 x ลึก 450 x สูง 1,650 มม.
ด้านหน้า
จอหน้า 7 นิ้ว
จอสัมผัส 21.5 นิ้ว
แนวตั้ง เอียง 12 องศา
สแกน QR
ลายนิ้วมือ
ถาดทอน
ห้องเก็บเงิน ล็อกแยก
ฐาน ยึดพื้น 4 จุด
1480 mm จอหน้า
1150 mm กึ่งกลางจอหลัก
850 mm ช่องสแกน
740 mm ช่องใบเสร็จ
600 mm ช่องสอดแบงก์ / หยอดเหรียญ
470 mm ถาดรับเหรียญทอน
1,650 mm
450 mm
ตู้ต้องโตขึ้นเพราะระบบเงินสด
จาก 400x350 เป็น 450x450 มม. เครื่องทอนเหรียญ 2 ตัววางเรียงกันกว้าง 300 มม. และกล่องเก็บแบงก์ลึก 250 มม.
น้ำหนักรวมประมาณ 58 กก.
เดิม 40 กก. เพิ่มจากเครื่องทอน เหรียญเต็มถัง และเหล็กที่ใหญ่ขึ้น หนักขึ้นแต่ยังเข็นย้ายได้ 2 คน
ต้องยึดติดพื้น
พอมีเงินอยู่ในตู้ ตู้ที่ยกไปได้ทั้งใบคือความเสี่ยง ใช้พุก M12 ยึด 4 จุดที่แผ่นฐาน
ห้องเก็บเงินล็อกแยก
คนที่เปิดตู้ไปเปลี่ยนกระดาษไม่ต้องเข้าถึงเงินได้ แยกคนดูแลเครื่องกับคนเก็บเงินออกจากกัน
จอเอียง 12 องศา ลมเข้าล่างออกบน
ลดแสงสะท้อนจากไฟเพดาน พัดลมดูดออกด้านบนพร้อมฟิลเตอร์กันฝุ่นยิม
ขอบบนจอสูง 1,390 มม. เกินระยะเอื้อมผู้ใช้รถเข็น ต้องวางปุ่มสำคัญไว้ครึ่งล่างของจอ
8

## Slide 9
งานโครงสร้าง
รายการตัดเหล็กและแผ่นปิด
รหัส | ชิ้นส่วน | วัสดุ | ยาว (มม.) | จำนวน
A | เสาตั้ง 4 มุม | กล่อง 25x25x1.2 | 1,650 | 4
B | คานด้านกว้าง (หน้า-หลัง) | กล่อง 25x25x1.2 | 350 | 10
C | คานด้านลึก (ซ้าย-ขวา) | กล่อง 25x25x1.2 | 300 | 10
D | ค้ำทแยงกันบิด | กล่อง 25x25x1.2 | 400 | 4
E | กรอบรับจอ เอียง 12° | กล่อง 25x25x1.2 | 350 / 300 | 2 / 2
F | ฐานล่าง | กล่อง 38x38x1.5 | 400 / 274 | 2 / 2
ต้องซื้อจริง
เหล็กกล่อง 25x25x1.2 ใช้ 16.0 ม. ซื้อ 4 ท่อน (24 ม.) เผื่อตัดเสีย
เหล็กกล่อง 38x38x1.5 ใช้ 1.35 ม. ซื้อ 1 ท่อน
เหล็กแผ่น 1.2 มม. ขนาด 4x8 ฟุต 2 แผ่น
แผ่นปิด | ขนาด (มม.) | งานที่ต้องทำ
แผ่นหน้า | 400 x 1,650 | ตัดเลเซอร์ทุกช่อง
ข้างซ้าย | 350 x 1,650 | เจาะช่องลมเข้า + ฟิลเตอร์
ข้างขวา | 350 x 1,650 | เจาะช่องลมออก + พัดลม
ประตูหลัง | 400 x 1,300 | พับขอบ + บานพับ + กุญแจ
แผ่นบน | 400 x 350 | พับขอบลง 20 มม.
ปิดฐาน | 400 x 350 | เจาะรูร้อยสาย + cable gland
จ่ายค่าตัดเลเซอร์ 1,400 บาท คุ้มที่สุดในโครงงาน
ช่องจอ ช่องสแกน และช่องใบเสร็จต้องได้ฉากและได้ขนาดพอดี ถ้าเจียรมือเอง ขอบจะไม่ตรงและเห็นชัดมากตอนติดจอ รายการนี้เปลี่ยนงานจากดูเป็นงานนักศึกษา ให้ดูเหมือนของขาย
9

## Slide 10
งานโครงสร้าง
ลำดับการขึ้นโครง 6 ขั้น
1
ตัดเหล็กตามรายการ
ตัดให้ครบก่อนเชื่อม วัดซ้ำทุกชิ้น เหล็กที่ยาวไม่เท่ากันแค่ 2 มม. ทำให้ตู้บิดทั้งใบ
2
เชื่อมฐานก่อน
ทำฐาน 38x38 ให้ได้ฉากก่อน วางบนพื้นเรียบ ใช้ฉากเหล็กจับทุกมุม ฐานเบี้ยว = ตู้เบี้ยว
3
ตั้งเสา 4 ต้น
เชื่อมยึดชั่วคราวก่อน (เชื่อมจุด) วัดทแยงมุมทั้งสองเส้นให้เท่ากัน แล้วค่อยเชื่อมเต็มแนว
4
ใส่คานทีละระดับ
ไล่จากล่างขึ้นบน ใส่ค้ำทแยงด้านหลังกันโครงบิด แล้วเจียรรอยเชื่อมให้เรียบ
5
ลองประกอบแห้ง
เอาจอ เครื่องพิมพ์ และ Mini PC ใส่ทดลองก่อนส่งพ่นสี ถ้าต้องเจาะเพิ่มจะได้ทำตอนนี้
6
ส่งพ่นสีฝุ่น แล้วประกอบจริง
ถอดทุกอย่างออกให้หมดก่อนส่ง กลับมาแล้วค่อยเดินสายไฟและติดอุปกรณ์
10

## Slide 11
งานไฟฟ้า
การเดินไฟในตู้
ไฟบ้าน 220V
ต้องมีสายดิน
RCD 30mA
เต้ารับกันดูด
เบรกเกอร์
2P 6A
ปลั๊กราง มอก.
4 ช่อง มีกราวด์
UPS 650VA
→ Mini PC 19V
อะแดปเตอร์จอ
12V
อะแดปเตอร์เครื่องพิมพ์
24V
Power Supply 12V 10A
Meanwell LRS-120
พัดลม 12V x 2
ไฟ LED
ลำโพง
สายดิน ห้ามข้าม
ต่อโครงเหล็กเข้าขั้วกราวด์ด้วยสาย 2.5 sq.mm สีเขียว-เหลือง ต้องขัดสีตรงจุดยึดออกให้ถึงเนื้อเหล็ก ไม่งั้นสีฝุ่นจะกั้นไม่ให้กราวด์ถึง
สายสัญญาณจาก Mini PC
▸ USB → จอสัมผัส (ทัชสกรีน)
▸ USB → เครื่องสแกน QR
▸ USB → เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
▸ HDMI 1 → จอหลัก 21.5"
▸ HDMI 2 → จอหน้า 7"
▸ LAN → เราเตอร์ยิม
ใช้สาย LAN ดีกว่า WiFi ยิมมีเครื่องออกกำลังกายที่ทำให้สัญญาณไม่นิ่ง
11

## Slide 12
งานไฟฟ้า
5 ข้อที่ห้ามพลาด
1
ต้องมี RCD 30mA
ตู้เป็นเหล็กทั้งใบ ตั้งอยู่ในที่คนเหงื่อออกและมีน้ำ ถ้าไฟรั่วลงโครงแล้วไม่มีตัวตัด คนที่มาแตะจอจะโดนเต็ม ๆ ราคา 650 บาท ถูกที่สุดในบรรดาของที่ซื้อทั้งหมด
2
โครงเหล็กต้องต่อกราวด์จริง
ขันน็อตทับสีฝุ่นไม่นับว่าต่อถึง ต้องขัดสีออกให้เห็นเนื้อเหล็กก่อนขันหางปลา แล้ววัดความต่อเนื่องด้วยมัลติมิเตอร์ยืนยัน
3
ไม่ตั้งตู้ในจุดน้ำสาด
หลีกเลี่ยงใกล้ตู้กดน้ำ ประตูห้องอาบน้ำ และทางที่คนถือขวดน้ำเดินผ่านเยอะ
4
ระบายความร้อนต้องมีทางเข้าและทางออก
เจาะช่องลมเข้าด้านล่าง พัดลมดูดออกด้านบน ถ้าเจาะแค่ด้านเดียวลมจะไม่ไหล ตู้เหล็กปิดในยิมที่ไม่มีแอร์จะร้อนจนเครื่องดับ
5
เดินสายไฟแยกจากสายสัญญาณ
สายไฟ 220V กับสาย USB ต้องไม่มัดรวมกัน จะกวนสัญญาณจนทัชสกรีนเพี้ยนและเครื่องพิมพ์พิมพ์ตัวอักษรมั่ว
12

## Slide 13
การใช้งาน
ลูกค้าซื้อบัตรรายวันด้วยตัวเอง
1. แตะจอ
เซนเซอร์เห็นคนเดินมา จอสว่างขึ้นเอง
2. เลือกเมนู
กดปุ่ม ซื้อบัตรรายวัน
3. เลือกประเภท
ผู้ใหญ่ 75 บาท นักเรียน 60 บาท เลือกจำนวนคน
4. จ่ายเงิน
จอขึ้น QR PromptPay ลูกค้าสแกนจากแอปธนาคาร
5. ยืนยันยอด
เอาสลิปจ่อช่องสแกน ระบบตรวจว่าเงินเข้าจริง
6. รับใบเสร็จ
พิมพ์ใบเสร็จ ประตูเปิด เข้าใช้ได้เลย
ทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 40 วินาที ไม่ต้องมีพนักงาน
กรณีที่ต้องเตรียมรับมือ
เน็ตล่ม — ขึ้นหน้าจอชัดเจนว่าเรียกพนักงาน ไม่ปล่อยให้หน้าเว็บพัง
จ่ายแล้วกระดาษหมด — บันทึกรายการก่อนพิมพ์เสมอ แล้วส่งใบเสร็จเข้า LINE แทน
สมาชิกหมดอายุ — แจ้งวันหมดอายุพร้อมปุ่มต่ออายุ ไม่ใช่แค่ปฏิเสธเฉย ๆ
ลูกค้าเดินหนีกลางคัน — ไม่มีคนแตะ 60 วินาที ยกเลิกรายการและกลับหน้าแรก
13

## Slide 14
จุดที่ต้องตัดสินใจ
ลูกค้าจ่ายเงินยังไง ดูจากข้อมูลจริง
นับจากบิลรายวันจริง 870 ใบ ในระบบ ระหว่าง 1 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน 2569 รวม 41 วันที่มีการขาย
52.5%
จ่ายเงินสด 457 บิล
คิดเป็นเงิน 43,352 บาท
47.5%
โอนเงิน 413 บิล
คิดเป็นเงิน 30,377 บาท
ตอนแรกผมแนะนำให้ตัดระบบเงินสดทิ้ง ตัวเลขชุดนี้บอกว่าคำแนะนำนั้นผิด
ถ้าตู้รับแต่ QR จะใช้ได้กับลูกค้าไม่ถึงครึ่ง คนอีก 52.5% ก็ยังต้องไปต่อคิวที่เคาน์เตอร์เหมือนเดิม
ตัวเลขจริง | ค่า | แปลว่าอะไรกับการออกแบบตู้
ยอดบิลที่เจอบ่อยสุด | 75 บาท (280 บิล) | ลูกค้ายื่นแบงก์ร้อย ต้องทอน 25 บาท = เหรียญ 10 สองเหรียญ + เหรียญ 5 หนึ่งเหรียญ
ทอนเยอะสุดในบิลเดียว | 4 เหรียญ | นักเรียน 60 บาท จ่ายแบงก์ร้อย ทอน 40 บาท ใช้เวลาทอนประมาณ 3 วินาที
เงินสดเข้าตู้ต่อวัน | ประมาณ 634 บาท | ถ้าตู้รับงาน 60% เก็บเงินทุก 2-3 วันก็พอ ไม่ต้องเก็บทุกวัน
บิลที่มีเศษสตางค์ | 4 บิล (67.50 และ 87.50) | มาจากส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ เครื่องทอนเหรียญทอนสตางค์ไม่ได้ ต้องปัดเป็นหลัก 5 บาท
14

## Slide 15
ระบบรับเงินสด
ของที่ต้องซื้อ และต่อกันยังไง
เงินเข้า
เครื่องรับธนบัตร
7,500
รับแค่ 20 / 50 / 100
เครื่องรับเหรียญ
1,190
รับ 1 / 2 / 5 / 10 บาท
เงินออก
เครื่องทอนเหรียญ 10
4,200
ใส่ 300 เหรียญ อยู่ได้ 40 วัน
เครื่องทอนเหรียญ 5
4,200
ใส่ 200 เหรียญ อยู่ได้ 85 วัน
บอร์ดควบคุมเงินสด
Arduino + ออปโตคัปเปลอร์
850 บาท
Mini PC
USB
ทำไมต้องมี
บอร์ดควบคุม
เครื่องรับเงินกับเครื่องทอนคุยกันเป็นสัญญาณพัลส์ ไม่ใช่ USB
บอร์ดนี้แปลงให้คอมอ่านได้ และเป็นตัวนับเหรียญที่ทอนออกจริง
ต้องปิดรับแบงก์ 500 และ 1000
ถ้ารับแบงก์ 500 มาจ่ายค่าเข้า 75 บาท ต้องทอน 425 บาท = เหรียญ 10 จำนวน 43 เหรียญ ใช้เวลาเกือบ 40 วินาที และเหรียญหมดในบิลเดียว
รวมระบบเงินสดทั้งชุด
22,790 บาท
รวมกล่องเก็บเงินล็อกแยก พุกยึดพื้น เหล็กเพิ่ม และค่าตัดเลเซอร์ช่องเงินแล้ว
ต้องเตรียมเหรียญใส่เครื่องอีก 4,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่จมไว้ ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
15

## Slide 16
ระบบรับเงินสด
กฎที่ซอฟต์แวร์ต้องทำให้ถูก
สูง
นับเงินให้ครบก่อน ค่อยให้บริการ
ลูกค้าหยอดทีละใบ จอต้องขึ้นยอดที่รับแล้วตลอดเวลา บันทึกการขายเข้าระบบก่อน แล้วค่อยสั่งทอน ถ้าไฟดับกลางคัน ต้องมีหลักฐานว่ารับเงินไปเท่าไหร่แล้ว
สูง
เหรียญใกล้หมด ต้องปิดปุ่มเงินสดทันที
นับเหรียญที่ทอนออกไปทุกเหรียญจากเซนเซอร์ ถ้าเหลือน้อยกว่าที่อาจต้องทอน ให้ขึ้นว่ารับเฉพาะ QR ห้ามรับเงินไปแล้วทอนไม่ได้เด็ดขาด นี่คือบั๊กที่ทำให้ลูกค้าโกรธที่สุด
กลาง
ทอนไม่ครบ ต้องพิมพ์ใบแจ้งให้พนักงาน
ถ้าสั่งทอน 4 เหรียญแต่เซนเซอร์นับได้ 3 แปลว่าเหรียญติด หยุดทันที พิมพ์สลิปบอกยอดที่ค้าง และบันทึกเข้าระบบให้พนักงานจ่ายคืน
กลาง
ปัดยอดเป็นหลัก 5 บาทเมื่อจ่ายเงินสด
ข้อมูลจริงมี 4 บิลที่ยอดลงท้าย .50 บาทจากส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ เครื่องทอนเหรียญทอนสตางค์ไม่ได้ ให้ปัดลงเข้าข้างลูกค้า หรือบังคับจ่ายผ่าน QR สำหรับบิลแบบนั้น
กลาง
สรุปยอดเงินสดให้ตรงทุกวัน
ตู้ต้องรายงานว่าควรมีเงินในกล่องเท่าไหร่ เทียบกับที่นับได้จริง ระบบมี getDailyPaymentLogs อยู่แล้ว ใช้ต่อได้เลย ต้องเพิ่มแค่ช่องเก็บยอดรับมาและยอดทอน
16

## Slide 17
งบประมาณ
แบ่งจ่ายเป็น 3 เฟส
เฟส 1 ตัวตู้และระบบหลัก
34,070 บาท
จอสัมผัส สแกน QR เครื่องพิมพ์ โครงเหล็ก งานสี รับเงินผ่าน QR ได้
เฟส 3 ระบบเงินสด
22,790 บาท
เครื่องรับธนบัตร เครื่องทอนเหรียญ 2 ตัว บอร์ดควบคุม กล่องเก็บเงิน
เฟส 2 ของเสริม
10,920 บาท
จอหน้า AI ไฟ LED UPS เน็ตสำรอง ทำทีหลังได้
รวมทั้งโครงการ (เฟส 1 + 3 + 2 + ค่าจ้างเชื่อม 2,000)
69,780 บาท
เริ่มจากเฟส 1 + 3 ก็พอ 56,860 บาท
ได้ตู้ที่รับได้ทั้งเงินสดและ QR ครบทุกเมนู เฟส 2 ค่อยเติมทีหลัง
บวกเหรียญที่ต้องเตรียมอีก 4,000 บาท
เหรียญ 10 จำนวน 300 เหรียญ + เหรียญ 5 จำนวน 200 เหรียญ เป็นเงินที่จมไว้ ได้คืนตอนเลิกใช้
ราคาเป็นค่าประมาณ ณ กันยายน 2569 จาก Shopee Lazada และร้านวัสดุ ควรเช็คราคาจริงก่อนสั่งซื้อ
17

## Slide 18
การตัดสินใจเลือกของ
ของที่ตัดออก ประหยัดไป 95,900 บาท
การเลือกไม่ซื้อสำคัญพอ ๆ กับการเลือกซื้อ ทุกรายการนี้ตัดแล้วตู้ยังทำงานครบทุกอย่างที่ยิมต้องใช้จริง
ของที่ตัดออก | ราคา (บาท) | เหตุผล
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ | 80,000 | แพงกว่าทั้งโครงงานหลายเท่า ลูกค้าต้องเดินมาที่ประตูอยู่แล้ว ตู้ยืนนิ่งตอบโจทย์กว่า
จอสัมผัส 32 นิ้ว | 12,000 | ใหญ่เกินสำหรับเมนู 3 ปุ่ม ตู้ต้องกว้างตาม และปุ่มบนสุดจะสูงเกินเอื้อม
เครื่องสแกนลายนิ้วมือใหม่ | 3,900 | ไม่ต้องซื้อ ยิมมีอยู่แล้วและระบบรองรับ ย้ายเครื่องเดิมมาติดได้เลย
เครื่องรูดบัตร EDC | ซื้อไม่ได้ | ต้องทำสัญญาร้านค้ากับธนาคาร มีค่าธรรมเนียมต่อรายการและมักมีค่าเช่าเครื่อง
จุดที่ผมเปลี่ยนคำแนะนำ
ตอนแรกผมใส่เครื่องรับธนบัตรกับเครื่องทอนเหรียญไว้ในรายการที่ตัดออกด้วย เพราะคิดว่าจะจุกจิกและต้องดูแลทุกวัน
พอไปนับข้อมูลจริง 870 บิล พบว่าลูกค้าจ่ายเงินสด 52.5% และใช้เหรียญแค่วันละ 10 เหรียญ เติมเดือนละครั้งพอ เหตุผลที่ผมใช้ตัดออกเลยไม่จริง จึงย้ายกลับมาเป็นเฟส 3 ที่ต้องทำ
18

## Slide 19
การตัดสินใจ
ทำเอง หรือ ซื้อสำเร็จรูป
A
แท็บเล็ต + ขาตั้ง
ถูกและเร็วที่สุด แต่ไม่มีที่พิมพ์ใบเสร็จ ไม่มีที่สแกน รับเงินสดไม่ได้ และดูเหมือนเอาแท็บเล็ตมาวางเฉย ๆ
9,000 บาท
2 วัน
★★☆☆☆
B
ต่อเอง ← เลือกทางนี้
ทางเดียวในตารางนี้ที่รับเงินสดได้ จึงใช้ได้กับลูกค้าทุกคน ควบคุมได้ทุกอย่างและต่อเข้าระบบยิมได้ตรง
56,860 บาท
5-6 สัปดาห์
★★★★★
C
POS สำเร็จรูป Sunmi / iMin
ประกอบเร็ว ได้จอ เครื่องพิมพ์ และสแกนเนอร์ในเครื่องเดียว แต่ต่อเครื่องทอนเหรียญไม่ได้ ใช้ได้กับลูกค้าแค่ 47.5%
28,000 บาท
3 วัน
★★★☆☆
D
ตู้ Kiosk สำเร็จรูปนำเข้า
สวยที่สุดแต่แพงกว่าเท่าตัว รอของนาน และยังต้องเขียนซอฟต์แวร์เองอยู่ดี
120,000+ บาท
6-8 สัปดาห์
★★☆☆☆
19

## Slide 20
ความคุ้มค่า
ระบบเงินสดแพงขึ้น แต่คืนทุนเร็วขึ้น
ถ้าไม่ใส่ระบบเงินสด
32 เดือน
ตู้ใช้ได้กับลูกค้าที่โอนเงินเท่านั้น 47.5% รับงานได้จริงราว 30% ของบิล
ประหยัดค่าแรงประมาณ 1,080 บาท/เดือน ลงทุน 34,070 บาท
ถ้าใส่ระบบเงินสดด้วย
26 เดือน
ตู้รับได้ทุกคน ตั้งเป้ารับงาน 60% ของบิล
ประหยัดค่าแรงประมาณ 2,160 บาท/เดือน ลงทุน 56,860 บาท
จ่ายเพิ่ม 22,790 บาท แล้วคืนทุนเร็วขึ้น 6 เดือน เพราะตู้ใช้ได้กับลูกค้าทุกคน แทนที่จะได้แค่ครึ่งเดียว
งานที่เพิ่มขึ้นจากเงินสด
▸ เก็บเงินทุก 2-3 วัน ครั้งละประมาณ 10 นาที
▸ เติมเหรียญเดือนละครั้ง
▸ รวมประมาณ 2 ชั่วโมง/เดือน = ราว 120 บาท
ข้อเท็จจริงที่ต้องพูดตรง ๆ
คืนทุน 26 เดือนถือว่าไม่เร็วถ้าดูเฉพาะตัวเงิน คุณค่าจริงอยู่ที่เปิดบริการได้ 24 ชั่วโมง ไม่มีเงินสดหาย และข้อมูลเข้าระบบครบทุกรายการ
20

## Slide 21
แผนงาน
6 สัปดาห์
สัปดาห์ 1
สั่งของ + เขียนหน้าเว็บ
สั่งอุปกรณ์ทั้งหมด รวมเครื่องทอนเหรียญ
ส่งแบบให้ร้านตัดเลเซอร์
จองคิวร้านพ่นสีฝุ่นไว้เลย
เริ่มเขียนหน้า kiosk แนวตั้ง
สัปดาห์ 2
ขึ้นโครง
ตัดเหล็กตามรายการ
เชื่อมฐานและตั้งเสา
ใส่คานรับเครื่องทอนเหรียญ
ลองประกอบแห้งกับอุปกรณ์จริง
สัปดาห์ 3
พ่นสี + เดินระบบ
ส่งพ่นสีฝุ่น รอ 3-4 วัน
ระหว่างรอ ทดสอบหน้าเว็บบนโต๊ะ
ประกอบกลับ เดินสายไฟและสายสัญญาณ
ตรวจสายดินด้วยมัลติมิเตอร์
สัปดาห์ 4-5
ระบบเงินสด
ต่อบอร์ดควบคุมกับเครื่องรับเงิน
เขียนกฎการทอนและโหมดเหรียญใกล้หมด
ทดสอบทอนเงิน 200 ครั้ง นับให้ตรงทุกบาท
ทดสอบกรณีเหรียญติดและไฟดับกลางคัน
สัปดาห์ 6
ทดสอบ + เปิดใช้
ทดสอบครบทุกเมนู อย่างละ 20 ครั้ง
ยึดตู้ติดพื้น ตั้งจริงหน้าประตู
ให้พนักงานยืนดู 3 วันแรก
เก็บฟีดแบ็กแล้วแก้
ระบบเงินสดเพิ่มงานอีก 2 สัปดาห์ ส่วนใหญ่หมดไปกับการทดสอบการทอน ซึ่งข้ามไม่ได้ เพราะทอนผิดคือเงินหายจริง
21

## Slide 22
ความเสี่ยง
สิ่งที่อาจไม่เป็นไปตามแผน และวิธีรับมือ
สูง
ลูกค้าไม่ยอมใช้ตู้ เดินไปหาพนักงานเหมือนเดิม
ความเสี่ยงอันดับหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องเทคนิค ให้พนักงานยืนข้างตู้สัปดาห์แรกคอยชวนใช้ และทำส่วนลด 5 บาทสำหรับคนที่ซื้อผ่านตู้
สูง
ตู้มีเงินอยู่ข้างใน กลายเป็นเป้าถูกงัด
ยึดตู้ติดพื้นด้วยพุก M12 สี่จุด ห้องเก็บเงินล็อกแยกจากประตูตู้ เก็บเงินทุก 2-3 วันไม่ให้สะสมเกิน 2,000 บาท และตั้งตู้ในมุมที่กล้องวงจรปิดเห็นชัด
กลาง
เหรียญติดในเครื่องทอน
เกิดขึ้นแน่ ไม่ใช่ถ้า ต้องนับเหรียญที่ออกจริงจากเซนเซอร์ทุกเหรียญ ถ้าไม่ครบให้หยุดทันที พิมพ์สลิปยอดค้าง และบันทึกเข้าระบบให้พนักงานจ่ายคืน ห้ามเดาว่าทอนไปแล้ว
กลาง
เน็ตยิมล่ม ตู้ใช้ไม่ได้ทั้งวัน
ทุกอย่างวิ่งผ่าน Firebase รับมือด้วย Router 4G สำรองในเฟส 2 และหน้าจอแจ้งเตือนที่ชัดเจน
กลาง
ราคาอุปกรณ์ขยับจากที่ประมาณไว้
เครื่องทอนเหรียญเป็นของนำเข้า ราคาแกว่งตามค่าเงินและค่าส่ง เผื่องบไว้ 10% ประมาณ 5,700 บาท และล็อกราคาจอ Mini PC กับเครื่องทอนก่อนเป็นอันดับแรก
22

## Slide 23
สรุป
ทำได้จริง และคุ้มที่จะทำ
ระบบหลังบ้านพร้อมแล้ว 100%
ฟังก์ชันทั้ง 8 ตัวที่ตู้ต้องใช้มีอยู่และใช้งานจริงอยู่แล้ว งานที่เหลือคือหน้าเว็บกับตัวเครื่อง
ต้องรับเงินสด ไม่ใช่ทางเลือก
ข้อมูลจริง 870 บิลบอกว่าลูกค้าจ่ายเงินสด 52.5% ถ้าตู้รับแต่ QR จะใช้ได้ไม่ถึงครึ่งของลูกค้า
56,860 บาท ได้ตู้ที่ใช้งานได้ครบ
เช็คอิน ขายรายวัน ขายสินค้า พิมพ์ใบเสร็จ รับทั้งเงินสดและ QR คืนทุนประมาณ 26 เดือน
ตัดของที่ไม่จำเป็นออก 95,900 บาท
ไม่มีหุ่นยนต์ ไม่มีจอ 32 นิ้ว ไม่มีเครื่องรูดบัตร แต่ยิมได้ทุกอย่างที่ต้องใช้จริง
ความเสี่ยงใหญ่สุดไม่ใช่เรื่องเทคนิค
คือลูกค้าจะยอมใช้ตู้ไหม และตู้ที่มีเงินอยู่ข้างในต้องยึดพื้นและล็อกให้ดี